Opbevaring af gifte1)

Gælder for stoffer og blandinger opbevaret i en samlet mængde på over 125 ml, som er mærket livsfarlige, meget giftige eller giftige med Acute Tox 1, 2, 3 og/eller STOT SE 1.

Ledelsen udpeger en eller flere personer med følgende ansvar2)

- At livsfarlige, meget giftige og giftige stoffer og produkter opbevares forsvarligt

- At uvedkommende ikke har adgang til livsfarlige, meget giftige og giftige stoffer og produkter

Ifl. bekendtgørelsen skal livsfarlige, meget giftige og giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende3)

Alle døre til skabe, rum eller lignende, hvori der opbevares stoffer og blandinger, som er livsfarlige, meget giftige, giftige og/eller har alvorlige langtidseffekter skal være forsynet med en advarselstavle. Advarselstavlen skal trykkes med sort kant på gul baggrund. Den gule baggrund skal dække mindst 50% af tavlens overlade og hver af tavlens sider skal være mindst 16 cm. Se advarselstavlen, som angivet nederst på denne side.

Stoffer og blandinger, som er livsfarlige, meget giftige, giftige og/eller med alvorlige langtidseffekter må ikke opbevares i sådanne emballager, der kan give anledning til forveksling af indholdet. Emballagen skal være mærket med produktidentifikatorer, supplerende oplysninger, farepiktogrammer, signalord, fare- og sikkerhedssætninger.

Tyveri af gifte

Ved begrundet mistanke om tyveri skal der indgives anmeldelse til politiet.

Gælder for stoffer og produkter mærket akut toksiske 1, 2 og 3 med faresætningerne H300, H310, H330, H301, H311 og H331.

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger

- Betegnelse eller handelsnavn for det kemiske stof eller produkt

- Faresætninger for det kemiske stof eller produkt

- For kemiske stoffer: Stoffets CAS-nummer

- For kemiske produkter: CAS-nummer for det eller de stoffer, der har givet anledning til produktets klassificering

- Eventuelle andre kendetegn, eksempelvis serienumre eller produktnumre.

- Den stjålne mængde

Ved tyverianmeldelse skal der gives besked til Institutlederen samt Arbejdsmiljø, AU HR.